Rybnickie Centrum Kultury

Ul. Saint Vallier 1

44-200 Rybnik

nr sprawy RCK - AK-02/2009-PN

Rybnik, dnia 16 lipca 2009 r.

ODPOWIEDŹ NA PROTEST

# dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń elektroakustycznych systemu nagłośnieniowego wraz z montażem, służącego do nagłośnienia Sali Widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury –

W związku z protestem złożonym przez Wykonawcę: ”GAMUZ J.STOLARZEWICZ-GACKA, P.GACKA Sp.J.” ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice w dniu 14.07.2009 r., Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych informuje, że protest został uwzględniony.

Uzasadnienie:

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 7 ust. 1 i 2 poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ograniczając tym samym możliwość złożenia konkurencyjnej oferty a także wnosi o dokonanie zmian treści SIWZ w przedmiocie zamówienia.

W konsekwencji, Protestujący wnosi o doprowadzenie niniejszego postępowania 
do zgodności z ustawą i przesunięcie terminu składania ofert.

Po przeanalizowaniu treści protestu Zamawiający uznał, że argumenty podniesione przez Wykonawcę są właściwe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Opis przedmiotu zamówienia nie może ani bezpośrednio ani pośrednio uprzywilejować lub dyskryminować określonych Wykonawców. Taka sytuacja niepotrzebnie ogranicza krąg Wykonawców 
co mogłoby zostać uznane za działanie wbrew uczciwej konkurencji.

Informuję również, że unieważnienie niniejszego postępowania nie jest konieczne ponieważ w sytuacji, gdy ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, brak jest przesłanki do uznania, 
że postępowanie to będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

W tej sytuacji podjęto decyzję o przyjęciu protestu. W wyniku tej decyzji Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

W SIWZ w dziale II „Przedmiot zamówienia” (od str. 3/33 do str. 10/33):

Zmieniona treść tabeli „Wymagane wyposażenie systemu i parametry techniczne

było:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) d&b audiotechnik Q1, JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w dwa neodymowe głośniki niskotonowe co najmniej 8” każdy oraz minimum jeden neodymowy głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 67 Hz – 17 kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 75° - 100° (≥ 500 Hz ), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 136 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, wysokość grona zestawów wraz z ramą nie większa niż 3 m, masa jednego grona zestawów szerokopasmowych wraz z ramą nie większa niż 250 kg, liczba zestawów szerokopasmowych w gronie (od 4 do 5 szt.) odpowiednia do wymiarów i kształtu Sali Widowiskowej RCK zapewniająca poziom ciśnienia akustycznego nie mniej niż 116 dB (A-ważony, dla 1kHz) w każdym jej punkcie na parterze i balkonie (należy wykonać symulację rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego sali przy pomocy oprogramowania dedykowanego danemu systemowi – wyniki należy przekazać Zamawiającemu), nie dopuszcza się podwieszenia więcej niż jednego grona zestawów szerokopasmowych na stronę ani grona lub zestawu centralnego (w sumie muszą wisieć tylko dwa grona zestawów szerokopasmowych – lewe i prawe), wszystkie szerokopasmowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co subbasowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, kolor czarny. | 8-10 szt. |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) d&b audiotechnik Q-SUB, JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, wyposażony w jeden neodymowy głośnik niskotonowy 18”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 40 Hz – 125 Hz (-5 dB), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 131 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, wysokość grona zestawów subbasowych wraz z ramą nie większa niż 3 m, masa jednego grona zestawów subbasowych wraz z ramą nie większa niż 230 kg, zestawy subbasowe każdego kanału (lewego i prawego) mają być zawieszone na osobnej ramie niż grono zestawów szerokopasmowych, montowanej poprzez wysięgnik do bocznej ściany widowni, w jej pobliżu, poniżej grona zestawów szerokopasmowych, dopuszcza się postawienie części zestawów subbasowych na scenie blisko ściany (kanał prawy) i na specjalnej konstrukcji (skrzyni drewnianej, którą należy wykonać) o wysokości równej poziomowi sceny, ustawionej na podłodze widowni przy scenie blisko ściany (kanał lewy), jednakże w takim przypadku co najmniej jeden zestaw subbasowy na stronę musi być podwieszony na ramie razem z zestawami szerokopasmowymi, zestawy subbasowe stojące na podłożu ustawione jeden na drugim, muszą być dodatkowo zabezpieczone przed wzajemnym przesuwaniem, obracaniem, upadkiem, itp., zestawy subbasowe stojące na podłożu muszą być wyposażone w elementy (w szczególności uchwyty) umożliwiające szybki i łatwy demontaż i przenoszenie, nie dopuszcza się jednego centralnego systemu subbasowego, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być jednego typu, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, kolor czarny. | 6-8 szt. |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych atestowany, dedykowane ramy oraz wszystkie konieczne elementy łączenia i zawieszenia zestawów, kolor czarny, nie dopuszcza się aby zestawy głośnikowe (grono) wisiały na stałe na wciągarce (po wciągnięciu na odpowiednią wysokość należy zamontować je na stałe na trwałych elementach konstrukcji nośnej i zabezpieczyć), wszystkie elementy zawiesi stałych muszą odpowiadać normie niepalności, należy dokonać obliczenia konstrukcji nośnej, na której zainstalowana będzie rama z podwieszonymi zestawami głośnikowymi (grono) – obliczenia należy przekazać zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (wszystkie obliczenia muszą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia), należy wykonać otwory w stropie Sali Widowiskowej umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych. | 2 lub 4 kpl. |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa Yale VS 05/1, WRLT 0,5 lub równoważna charakteryzująca się następującymi cechami i parametrami: atestowana, udźwig co najmniej 500 kg, łańcuch manewrowy co najmniej 12 m, łańcuch roboczy co najmniej 12 m, worek na łańcuch roboczy. | 2 kpl. |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: liczba wzmacniaczy odpowiednia do liczby szerokopasmowych zestawów głośnikowych, obudowa o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” (dla pasywnych zestawów głośnikowych), wzmacniacz zintegrowany z zestawem głośnikowym (dla aktywnych zestawów głośnikowych), moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 1100W/4Ω/kanał, masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, | wg opisu obok |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: liczba wzmacniaczy odpowiednia do liczby subbasowych zestawów głośnikowych, obudowa o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” (dla pasywnych zestawów głośnikowych), wzmacniacz zintegrowany z zestawem głośnikowym (dla aktywnych zestawów głośnikowych), moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 1200W/4Ω/kanał, masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, | wg opisu obok |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni d&b audiotechnik E0, JBL AC15 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 90Hz – 18kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, pionowy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 108 dB (max SPL), zestawy głośnikowe muszą być zainstalowane we wnękach ściany orkiestronu od strony widowni (wnęki należy wykonać i zamaskować dopasowując kolor do kolorystyki otoczenia), kolor czarny lub ciemnobrązowy, wymiary zestawu nie większe niż: 155 mm (szerokość), 245 mm (wysokość), 180 mm (głębokość), masa zestawu głośnikowego nie większa niż 4,7 kg, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być jednego typu, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i subbasowe zestawy głośnikowe. | 6 szt. |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego d&b audiotechnik D6, Crown XTi 2000 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 350W/8Ω, moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 600W/4Ω, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, wyświetlacz LCD, obudowa umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19”, wysokość nie większa niż 2U, głębokość nie większa niż 370 mm, masa nie większa niż 8,5 kg, kanał centralny ma być całkowicie oddzielnie sterowanym kanałem z miksera FOH (nie dopuszcza się żadnej zależności od kanałów lewego i prawego). | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych przewód głośnikowy Klotz lub równoważny, wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), przekrój żył roboczych nie mniej niż 4 mm² dla pasywnych zestawów szerokopasmowych i subbasowych, przekrój żył roboczych nie mniej niż 2,5 mm² dla zestawów kanału frontowego, kolor izolacji zewnętrznej czarny, okrągły przekrój przewodu, złącza „speakon” Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów mocy do pasywnych zestawów subbasowych (kanały: lewy i prawy) w skrzynkach zainstalowanych na ścianach widowni blisko sceny odpowiednio po lewej i prawej stronie niedaleko zestawów subbasowych (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie na widownię, długość przewodów musi umożliwiać uruchomienie systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych) przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy przewód symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów z miksera (kanały: lewy, prawy i frontowy) w skrzynce ekranowanej zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie na widownię, długość przewodów musi umożliwiać pracę systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych), przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym Lenovo ThinkPad SL500 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: komputer typu laptop, ekran matowy WXGA o przekątnej co najmniej 15,4” i rozdzielczości 1280 x 800, procesor co najmniej dwurdzeniowy, np. Intel Core 2 Duo T5870 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość zegara każdego rdzenia 2GHz, wielkość pamięci cache L2 2048 KB, magistrala FSB 800MHz, karta graficzna o parametrach nie gorszych niż np. Intel GMA X4500MHD lub równoważna, pamięć operacyjna o parametrach nie gorszych niż: pojemność 4096 MB, DDR2, 667MHz, dysk twardy o parametrach nie gorszych niż: pojemność 250 GB, SATA, 5400 obr./min., nagrywarka DVD +/-RW, czytnik kart pamięci SD, MMC, MS, xD, wyjście słuchawkowe, wyjście VGA, co najmniej 4 porty USB, port FireWire, karta sieciowa 100MB i 1GB, WLAN, Bluetooth, czytnik linii papilarnych, licencjonowany system operacyjny np. Microsoft Windows XP SP-3 PL lub równoważny, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym systemem nagłośnieniowym i oprogramowaniem rejestrującym, edycyjnym i efektowym, nie dopuszcza się sytemu operacyjnego w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), system operacyjny musi zawierać także wersję instalacyjną oraz wymagane umową licencyjną dokumenty (licencję papierową, naklejkę, dowód zakupu, itp.) bateria Li-Ion o pojemności wystarczającej na pracę laptopa na baterii przez co najmniej 210 minut, zasilacz sieciowy (230V/50Hz), waga nie większa niż 3,3 kg, mysz optyczna, torba ochronna. | 1 kpl. |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: dedykowane danemu systemowi nagłośnieniowemu, licencjonowane, w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.). | kpl. |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym wszystkie konieczne elementy dla bezprzewodowego połączenia komputera z systemem nagłośnieniowym, oprócz pracy bezprzewodowej musi być możliwość przewodowego połączenia komputera kablem CAT5 z systemem nagłośnieniowym, gniazdo przyłączeniowe typu RJ45 umieszczone w skrzynce zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), zabezpieczenie systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. | 1 kpl. |
| 14. | Interfejs audio Lexicon OMEGA Studio lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: gniazdo USB do współpracy z komputerem, co najmniej 4 kanały jednoczesnej rejestracji, co najmniej 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR o płynnie regulowanym poziome, z gniazdem insertowym ¼” TRS i tłumikiem sygnału (PAD) co najmniej –20dB (dla każdego wejścia osobno), załączane zasilanie +48V dla wejść mikrofonowych, co najmniej 4 symetryczne wejścia liniowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, wejście i wyjście MIDI, wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF 24-bit (co najmniej koaksjalne RCA), co najmniej 2 symetryczne wyjścia liniowe ¼” TRS (kanał lewy i prawy), wyjście słuchawkowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (-0,2 dB), dynamika w zakresie 20Hz – 20kHz dla przetwarzania A/D/A (24-bit) nie mniejsza niż: 102 dB (A-ważona), 99 dB (nieważona), dołączone licencjonowane oprogramowanie rejestrujące, edycyjne i efektowe w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.) dołączony zewnętrzny zasilacz sieciowy (230V/50Hz), nie dopuszcza się zasilania przez USB, wymiary nie większe niż: 130 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 220 mm (głębokość), masa nie większa niż 1,3 kg. | 1 kpl. |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola Genelec 8040APM, JBL LSR2328P lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny, dwudrożny, biamping, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 6,5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 0,75”, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika niskotonowego nie mniejsza niż 90W, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika wysokotonowego nie mniejsza niż 70W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez parę monitorów, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 115 dB (max SPL), pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 48 Hz – 18 kHz (±3dB), regulacja poziomu głośności, regulacja barwy osobna dla tonów niskich i dla tonów wysokich, obudowa typu bas reflex, wymiary monitora nie większe niż: 300 mm (szerokość), 400 mm (wysokość), 350 mm (głębokość), masa nie większa niż 12,8 kg, | 2 szt. |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny ALTAIR EQ-230 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: 30-pasm korekcji w każdym kanale (1/3 oktawy, standard ISO), długość każdego fadera co najmniej 45 mm, filtry o stałej dobroci (constant Q), przełączalny zakres pracy filtrów ±6 dB lub ±12 dB, przełącznik „bypass” w każdym kanale, w każdym kanale płynnie przestrajalny w zakresie co najmniej 10Hz – 300Hz filtr górno przepustowy (HPF) o stromości co najmniej 12 dB/oktawę, wskaźnik poziomu sygnału w każdym kanale, 30-punktowy ledowy system detekcji sprzężeń akustycznych w każdym kanale z możliwością wyłączenia, 1-pasmowy korektor parametryczny w każdym kanale o zakresach regulacji nie mniejszych niż: gain od –30 dB do +15 dB, częstotliwość od 32Hz do 16kHz, dobroć Q od 0,5 do 10, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 30kHz (-0,5 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 114 dB nieważony (20Hz – 20kHz), dynamika nie mniejsza niż 107 dB, separacja między kanałami nie mniejsza niż 74 dB, zniekształcenia nie większe niż 0,01% przy 0 dBu (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia korektora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie korektora w racku 19”, wysokość nie większa niż 3U, głębokość nie większa niż 250 mm, masa nie większa niż 6,2 kg, | 1 szt. |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) Sabine FBX 2400 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit, 12 filtrów szpilkowych w każdym kanale, nastawianych automatycznie w zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 40Hz – 20kHz, lokalizacja filtrów na częstotliwości sprzęgającej z dokładnością do 1Hz, filtry o stałej dobroci Q, przełączalna szerokość pracy filtrów 1/10 lub 1/5 oktawy (≥ 200Hz) automatycznie ustawiana głębokość pracy filtrów w zakresie nie mniejszym niż 0 dB do 40 dB w krokach nie większych niż 3dB, czas wykrycia i eliminacji sprzężenia nie większy niż 0,5 s (1kHz), wybierana przez użytkownika liczba filtrów stałych i dynamicznych, wybierany przez użytkownika czas automatycznego resetowania filtrów dynamicznych, ostatnia konfiguracja zapisywana w pamięci, przełącznik „bypass” w każdym kanale, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (± 0,3 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 100 dB, dynamika nie mniejsza niż 105 dB, zniekształcenia THD nie większe niż 0,025 % (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR i ¼” TRS, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia eliminatora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie eliminatora w racku 19”, wysokość nie większa niż 1U, głębokość nie większa niż 200 mm, masa nie większa niż 3,8 kg, | 2 szt. |
| 18. | Okablowanie procesorów odpowiednie niezbędne okablowanie sygnałowe korektora graficznego i eliminatorów sprzężeń akustycznych kabel symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne. | kpl. |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia szerokość wewnętrzna 19” (dla montażu urządzeń), szafka teleinformatyczna otwarta odpowiednia do ilości i rozmiarów wzmacniaczy mocy dla pasywnych zestawów głośnikowych kanału lewego i prawego - 2 szt. (niepotrzebne w przypadku aktywnych zestawów głośnikowych), szafka teleinformatyczna zamknięta z otworami wentylacyjnymi, zamykana kluczem, odpowiednia do rozmiarów wzmacniacza mocy dla pasywnych zestawów głośnikowych kanału frontowego i dwóch eliminatorów sprzężeń - 1 szt. | 1 – 3 szt. |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio PHONIC PAA3 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: co najmniej 30-pasmowa (standard ISO) analiza widmowa z rozdzielczością nie gorszą niż 0,5dB, pomiar poziomu ciśnienia dźwięku (przez mikrofon) w zakresie nie mniejszym niż 30dB – 130dB (SPL), wbudowany pojemnościowy mikrofon pomiarowy o charakterystyce dookolnej, możliwość kalibracji mikrofonu, pomiar czasu pogłosu RT60, pomiar sygnałów (przez wejścia liniowe) w zakresach nie mniejszych niż: -50dBu do + 40dBu, -52dBV do +38dBV, 5V do 80V, gniazda wejścia i wyjścia XLR, pomiary z filtrem A, C lub z płaską charakterystyką, pomiar zgodności fazy w zestawach głośnikowych, generator sygnałów: 1kH, szum różowy, test polaryzacji, podświetlany ekran LCD z regulacją kontrastu, wyłączalny „peak hold” dla maksymalnych wartości pomiarów, paskowe i cyfrowe wyświetlanie wyników pomiarów SPL, dBu, dBV, V, gniazdo USB do współpracy z komputerem, dołączone licencjonowane oprogramowanie w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), zasilanie: ogniwa AA (R6) oraz dołączony zasilacz sieciowy (230V/50Hz), wymiary miernika nie większe niż: 150 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 50 mm (głębokość), masa nie większa niż 400 g (bez ogniw zasilających). | 1 kpl. |

jest:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) d&b audiotechnik Q1, JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w dwa neodymowe głośniki niskotonowe co najmniej 8” każdy oraz minimum jeden neodymowy głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 67 Hz – 17 kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 75° - 100° (≥ 500 Hz ), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 136 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, wysokość grona zestawów wraz z ramą nie większa niż 3 m, masa jednego grona zestawów szerokopasmowych wraz z ramą nie większa niż 200 kg, zestawy szerokopasmowe muszą zapewniać poziom ciśnienia akustycznego nie mniej niż 116 dB (A-ważony, dla 1kHz) w każdym punkcie (na parterze i balkonie) Sali Widowiskowej RCK (należy wykonać symulację rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego sali przy pomocy oprogramowania dedykowanego danemu systemowi – wyniki należy przekazać Zamawiającemu), nie dopuszcza się podwieszenia więcej niż jednego grona zestawów szerokopasmowych na stronę ani grona lub zestawu centralnego (w sumie muszą wisieć tylko dwa grona zestawów szerokopasmowych – lewe i prawe), wszystkie szerokopasmowe zestawy głośnikowe muszą mieć możliwość samodzielnej pracy bez subbasowych zestawów głośnikowych, wszystkie szerokopasmowe zestawy głośnikowe muszą być napędzane w taki sam sposób jak subbasowe zestawy głośnikowe (aktywny lub pasywny), wszystkie szerokopasmowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co subbasowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, zestawy szerokopasmowe muszą być zawieszone w miejscu umożliwiającym prawidłową widoczność przez widza siedzącego w dowolnym miejscu na Sali Widowiskowej i prawidłową projekcję na ekranie zawieszonym na moście portalowym, filmów pełnoekranowych w formacie 1:2,35 (panorama), kolor czarny. | 8 szt. |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) d&b audiotechnik Q-SUB, JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny lub pasywny, w przypadku zastosowania aktywnych subbasowych zestawów głośnikowych – 6 szt.., w przypadku zastosowania pasywnych subbasowych zestawów głośnikowych – 8 szt.., wyposażony w jeden neodymowy głośnik niskotonowy 18”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 40 Hz – 125 Hz (-5 dB), maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 131 dB (max SPL), szerokość zestawu nie większa niż 790 mm, zestawy subbasowe mają być stackowane w konfiguracji pionowej (ustawione jeden na drugim), na scenie blisko ściany (kanał prawy) i na specjalnej konstrukcji (skrzyni drewnianej, którą należy wykonać) o wysokości równej poziomowi sceny, ustawionej na podłodze widowni przy scenie blisko ściany (kanał lewy), nie dopuszcza się ustawienia zestawów subbasowych obok siebie, wysokość stacku zestawów subbasowych nie większa niż 2,6 m, a masa stacku zestawów subbasowych nie większa niż 200 kg, zestawy subbasowe stojące na podłożu ustawione jeden na drugim, muszą być dodatkowo zabezpieczone przed wzajemnym przesuwaniem, obracaniem, upadkiem, itp., zestawy subbasowe stojące na podłożu muszą być wyposażone w elementy (w szczególności uchwyty) umożliwiające szybki i łatwy demontaż i przenoszenie, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być fabrycznie przystosowane do podwieszenia na dedykowanej ramie i ze sobą (w formie grona subbasowego) oraz z szerokopasmowymi zestawami głośnikowymi (w formie grona mieszanego), dopuszcza się podwieszenie jednego zestawu subbasowego na stronę, na dedykowanej ramie razem z zestawami szerokopasmowymi, jednakże wysokość wraz z ramą takiego grona (mieszanego) nie może przekroczyć 3 m, a masa wraz z ramą nie może przekroczyć 200 kg, nie dopuszcza się podwieszenia systemów subbasowych na wspólnej lub osobnej ramie z zestawami szerokopasmowymi w konfiguracji bezpośrednio za nimi (grono subbasowe za gronem szerokopasmowym), nie dopuszcza się jednego centralnego systemu subbasowego, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być napędzane w taki sam sposób jak szerokopasmowe zestawy głośnikowe (aktywny lub pasywny), wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być jednego typu, wszystkie subbasowe zestawy głośnikowe muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i zestawy głośnikowe kanału frontowego, kolor czarny. | wg opisu obok |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych atestowany, dedykowane ramy oraz wszystkie konieczne elementy łączenia i zawieszenia zestawów, kolor czarny, nie dopuszcza się aby zestawy głośnikowe (grono) wisiały na stałe na wciągarce (po wciągnięciu na odpowiednią wysokość należy zamontować je na stałe na trwałych elementach konstrukcji nośnej i zabezpieczyć), wszystkie elementy zawiesi stałych muszą odpowiadać normie niepalności, należy dokonać obliczenia konstrukcji nośnej, na której zainstalowana będzie rama z podwieszonymi zestawami głośnikowymi (grono) – obliczenia należy przekazać zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (wszystkie obliczenia muszą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia), należy wykonać otwory w stropie Sali Widowiskowej umożliwiające podwieszenie zestawów głośnikowych. | 2 kpl. |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa Yale VS 05/1, WRLT 0,5 lub równoważna charakteryzująca się następującymi cechami i parametrami: atestowana, udźwig co najmniej 500 kg, łańcuch manewrowy co najmniej 12 m, łańcuch roboczy co najmniej 12 m, worek na łańcuch roboczy. | 2 kpl. |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4887ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: dla pasywnych szerokopasmowych zestawów głośnikowych, dwukanałowy wzmacniacz mocy w obudowie o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiającej zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” – 2 szt., dla aktywnych szerokopasmowych zestawów głośnikowych wzmacniacz mocy zintegrowany z każdym szerokopasmowym zestawem głośnikowym – 8 szt., moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 1100W/4Ω/kanał, masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, realizujący co najmniej następujące funkcje: limiter, delay, generator szumu różowego, co najmniej 4-pasmowy korektor parametryczny, dedykowane ustawienia fabryczne (presety). | wg opisu obok |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych d&b audiotechnik D12, zintegrowany Crown w JBL VerTec VT4881ADP-AN lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: dla pasywnych subbasowych zestawów głośnikowych, dwukanałowy wzmacniacz o mocy ciągłej nie mniejszej niż 1200W/4Ω/kanał, w obudowie o wysokości nie większej niż 3U, umożliwiającej zainstalowanie wzmacniacza w racku 19” – 2 szt., dla aktywnych subbasowych zestawów głośnikowych wzmacniacz o mocy ciągłej nie mniejszej niż 1800W/4Ω/kanał, zintegrowany z każdym subbasowym zestawem głośnikowym – 6 szt., masa nie większa niż 13 kg, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, realizujący co najmniej następujące funkcje: limiter, delay, generator szumu różowego, co najmniej 4-pasmowy korektor parametryczny, dedykowane ustawienia fabryczne (presety). | wg opisu obok |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni d&b audiotechnik E0, JBL AC15 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: pasywny, co najmniej dwudrożny, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 1”, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 90Hz – 18kHz (-5 dB), poziomy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, pionowy kąt propagacji dźwięku w przedziale 90° - 100°, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez pojedynczy zestaw, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 108 dB (max SPL), zestawy głośnikowe muszą być zainstalowane we wnękach ściany orkiestronu od strony widowni (wnęki należy wykonać i zamaskować dopasowując kolor do kolorystyki otoczenia), kolor czarny lub ciemnobrązowy, wymiary zestawu nie większe niż: 155 mm (szerokość), 245 mm (wysokość), 180 mm (głębokość), masa zestawu głośnikowego nie większa niż 4,7 kg, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być jednego typu, wszystkie zestawy głośnikowe kanału frontowego muszą być tego samego producenta co szerokopasmowe zestawy głośnikowe i subbasowe zestawy głośnikowe. | 6 szt. |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego d&b audiotechnik D6, Crown XTi 2000 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 350W/8Ω, moc ciągła wzmacniacza nie mniejsza niż 2x 600W/4Ω, wejścia symetryczne XLR, wbudowany procesor DSP z możliwością sterowania z zewnętrznego komputera, realizujący co najmniej następujące funkcje: limiter, delay, co najmniej 4-pasmowy korektor parametryczny, dedykowane ustawienia fabryczne (presety), wyświetlacz LCD, obudowa umożliwiająca zainstalowanie wzmacniacza w racku 19”, wysokość nie większa niż 2U, głębokość nie większa niż 370 mm, masa nie większa niż 8,5 kg, kanał centralny ma być całkowicie oddzielnie sterowanym kanałem z miksera FOH (nie dopuszcza się żadnej zależności od kanałów lewego i prawego). | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych przewód głośnikowy Klotz lub równoważny, wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), przekrój żył roboczych nie mniej niż 4 mm² dla pasywnych zestawów szerokopasmowych i subbasowych, przekrój żył roboczych nie mniej niż 2,5 mm² dla zestawów kanału frontowego, kolor izolacji zewnętrznej czarny, okrągły przekrój przewodu, złącza „speakon” Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów mocy do pasywnych zestawów subbasowych (kanały: lewy i prawy) w skrzynkach zainstalowanych na ścianach widowni blisko sceny odpowiednio po lewej i prawej stronie niedaleko zestawów subbasowych (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie na widownię, długość przewodów musi umożliwiać uruchomienie systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych) przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy przewód symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne, przyłącza sygnałów z miksera (kanały: lewy, prawy i frontowy) w skrzynce ekranowanej zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), przewody muszą być zabezpieczone przed przypadkowym wypięciem i wypadnięciem przez otwór w stropie nad widownią, długość przewodów musi umożliwiać pracę systemu głośnikowego (grona) opuszczonego do skrajnie dolnego położenia przy podłodze (w celach serwisowych), przewody muszą być umieszczone w korytku lub peszlu w kolorze dopasowanym do kolorystyki otoczenia. | kpl. |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym Lenovo ThinkPad SL500 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: komputer typu laptop, ekran matowy WXGA o przekątnej co najmniej 15,4” i rozdzielczości 1280 x 800, procesor co najmniej dwurdzeniowy, np. Intel Core 2 Duo T5870 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: częstotliwość zegara każdego rdzenia 2GHz, wielkość pamięci cache L2 2048 KB, magistrala FSB 800MHz, karta graficzna o parametrach nie gorszych niż np. Intel GMA X4500MHD lub równoważna, pamięć operacyjna o parametrach nie gorszych niż: pojemność 4096 MB, DDR2, 667MHz, dysk twardy o parametrach nie gorszych niż: pojemność 250 GB, SATA, 5400 obr./min., nagrywarka DVD +/-RW, czytnik kart pamięci SD, MMC, MS, xD, wyjście słuchawkowe, wyjście VGA, co najmniej 4 porty USB, port FireWire, karta sieciowa 100MB i 1GB, WLAN, Bluetooth, czytnik linii papilarnych, licencjonowany system operacyjny np. Microsoft Windows XP SP-3 PL lub równoważny, w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym systemem nagłośnieniowym i oprogramowaniem rejestrującym, edycyjnym i efektowym, nie dopuszcza się sytemu operacyjnego w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), system operacyjny musi zawierać także wersję instalacyjną oraz wymagane umową licencyjną dokumenty (licencję papierową, naklejkę, dowód zakupu, itp.) bateria Li-Ion o pojemności wystarczającej na pracę laptopa na baterii przez co najmniej 210 minut, zasilacz sieciowy (230V/50Hz), waga nie większa niż 3,3 kg, mysz optyczna, torba ochronna. | 1 kpl. |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: dedykowane danemu systemowi nagłośnieniowemu, licencjonowane, w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.). | kpl. |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym wszystkie konieczne elementy dla bezprzewodowego połączenia komputera z systemem nagłośnieniowym, oprócz pracy bezprzewodowej musi być możliwość przewodowego połączenia komputera kablem CAT5 z systemem nagłośnieniowym, gniazdo przyłączeniowe typu RJ45 umieszczone w skrzynce zainstalowanej na ścianie blisko poziomu sceny po prawej stronie od widowni (w miejscu wskazanym przez zamawiającego), zabezpieczenie systemu przed ingerencją osób nieupoważnionych. | 1 kpl. |
| 14. | Interfejs audio Lexicon OMEGA Studio lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: gniazdo USB do współpracy z komputerem, co najmniej 4 kanały jednoczesnej rejestracji, co najmniej 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR o płynnie regulowanym poziome, z gniazdem insertowym ¼” TRS i tłumikiem sygnału (PAD) co najmniej –20dB (dla każdego wejścia osobno), załączane zasilanie +48V dla wejść mikrofonowych, co najmniej 4 symetryczne wejścia liniowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, wejście i wyjście MIDI, wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF 24-bit (co najmniej koaksjalne RCA), co najmniej 2 symetryczne wyjścia liniowe ¼” TRS (kanał lewy i prawy), wyjście słuchawkowe ¼” TRS o płynnie regulowanym poziome, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (-0,2 dB), dynamika w zakresie 20Hz – 20kHz dla przetwarzania A/D/A (24-bit) nie mniejsza niż: 102 dB (A-ważona), 99 dB (nieważona), dołączone licencjonowane oprogramowanie rejestrujące, edycyjne i efektowe w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji – w szczególności funkcji zapisywania, itp.) dołączony zewnętrzny zasilacz sieciowy (230V/50Hz), nie dopuszcza się zasilania przez USB, wymiary nie większe niż: 130 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 220 mm (głębokość), masa nie większa niż 1,3 kg. | 1 kpl. |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola Genelec 8040APM, JBL LSR2328P lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: aktywny, dwudrożny, biamping, wyposażony w głośnik niskotonowy co najmniej 6,5” oraz głośnik wysokotonowy co najmniej 0,75”, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika niskotonowego nie mniejsza niż 90W, moc ciągła wzmacniacza dla głośnika wysokotonowego nie mniejsza niż 70W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez parę monitorów, mierzony w odległości 1 m nie mniejszy niż 115 dB (max SPL), pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 48 Hz – 18 kHz (±3dB), regulacja poziomu głośności, regulacja barwy osobna dla tonów niskich i dla tonów wysokich, obudowa typu bas reflex, wymiary monitora nie większe niż: 300 mm (szerokość), 400 mm (wysokość), 350 mm (głębokość), masa nie większa niż 12,8 kg, | 2 szt. |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny ALTAIR EQ-230 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: 30-pasm korekcji w każdym kanale (1/3 oktawy, standard ISO), długość każdego fadera co najmniej 45 mm, filtry o stałej dobroci (constant Q), przełączalny zakres pracy filtrów ±6 dB lub ±12 dB, przełącznik „bypass” w każdym kanale, w każdym kanale płynnie przestrajalny w zakresie co najmniej 10Hz – 300Hz filtr górno przepustowy (HPF) o stromości co najmniej 12 dB/oktawę, wskaźnik poziomu sygnału w każdym kanale, 30-punktowy ledowy system detekcji sprzężeń akustycznych w każdym kanale z możliwością wyłączenia, 1-pasmowy korektor parametryczny w każdym kanale o zakresach regulacji nie mniejszych niż: gain od –30 dB do +15 dB, częstotliwość od 32Hz do 16kHz, dobroć Q od 0,5 do 10, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 30kHz (-0,5 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 114 dB nieważony (20Hz – 20kHz), dynamika nie mniejsza niż 107 dB, separacja między kanałami nie mniejsza niż 74 dB, zniekształcenia nie większe niż 0,01% przy 0 dBu (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia korektora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie korektora w racku 19”, wysokość nie większa niż 3U, głębokość nie większa niż 250 mm, masa nie większa niż 6,2 kg, | 1 szt. |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) Sabine FBX 2400 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit, 12 filtrów szpilkowych w każdym kanale, nastawianych automatycznie w zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 40Hz – 20kHz, lokalizacja filtrów na częstotliwości sprzęgającej z dokładnością do 1Hz, filtry o stałej dobroci Q, przełączalna szerokość pracy filtrów 1/10 lub 1/5 oktawy (≥ 200Hz) automatycznie ustawiana głębokość pracy filtrów w zakresie nie mniejszym niż 0 dB do 40 dB w krokach nie większych niż 3dB, czas wykrycia i eliminacji sprzężenia nie większy niż 0,5 s (1kHz), wybierana przez użytkownika liczba filtrów stałych i dynamicznych, wybierany przez użytkownika czas automatycznego resetowania filtrów dynamicznych, ostatnia konfiguracja zapisywana w pamięci, przełącznik „bypass” w każdym kanale, pasmo przenoszonych częstotliwości nie węższe niż 20Hz – 20kHz (± 0,3 dB), odstęp od szumów nie mniejszy niż 100 dB, dynamika nie mniejsza niż 105 dB, zniekształcenia THD nie większe niż 0,025 % (20Hz – 20kHz), symetryczne gniazda przyłączeniowe XLR i ¼” TRS, przepuszczanie sygnałów w przypadku braku zasilania (wyłączenia eliminatora), wyłącznik sieciowy, odpinany kabel zasilający, obudowa umożliwiająca zainstalowanie eliminatora w racku 19”, wysokość nie większa niż 1U, głębokość nie większa niż 200 mm, masa nie większa niż 3,8 kg, | 2 szt. |
| 18. | Okablowanie procesorów odpowiednie niezbędne okablowanie sygnałowe korektora graficznego i eliminatorów sprzężeń akustycznych kabel symetryczny Klotz lub równoważny, złącza XLR Neutrik lub równoważne. | kpl. |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia szerokość wewnętrzna 19” (dla montażu urządzeń), metalowa szafka teleinformatyczna z szybą czołową, zamknięta, z otworami wentylacyjnymi, zamykana kluczem, odpowiednia do rozmiarów wzmacniacza mocy dla pasywnych zestawów głośnikowych kanału frontowego i dwóch eliminatorów sprzężeń. | 1 szt. |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio PHONIC PAA3 lub równoważny charakteryzujący się następującymi cechami i parametrami: co najmniej 30-pasmowa (standard ISO) analiza widmowa z rozdzielczością nie gorszą niż 0,5dB, pomiar poziomu ciśnienia dźwięku (przez mikrofon) w zakresie nie mniejszym niż 30dB – 130dB (SPL), wbudowany pojemnościowy mikrofon pomiarowy o charakterystyce dookolnej, możliwość kalibracji mikrofonu, pomiar czasu pogłosu RT60, pomiar sygnałów (przez wejścia liniowe) w zakresach nie mniejszych niż: -50dBu do + 40dBu, -52dBV do +38dBV, 5V do 80V, gniazda wejścia i wyjścia XLR, pomiary z filtrem A, C lub z płaską charakterystyką, pomiar zgodności fazy w zestawach głośnikowych, generator sygnałów: 1kH, szum różowy, test polaryzacji, podświetlany ekran LCD z regulacją kontrastu, wyłączalny „peak hold” dla maksymalnych wartości pomiarów, paskowe i cyfrowe wyświetlanie wyników pomiarów SPL, dBu, dBV, V, gniazdo USB do współpracy z komputerem, dołączone licencjonowane oprogramowanie w pełni kompatybilne z systemem operacyjnym zainstalowanym w laptopie, nie dopuszcza się oprogramowania w wersji testowej, szkolnej, reklamowej lub w jakikolwiek inny sposób ograniczonej (np. okresem użytkowania, liczbą uruchomień, blokowaniem funkcji, itp.), zasilanie: ogniwa AA (R6) oraz dołączony zasilacz sieciowy (230V/50Hz), wymiary miernika nie większe niż: 150 mm (szerokość), 200 mm (wysokość), 50 mm (głębokość), masa nie większa niż 400 g (bez ogniw zasilających). | 1 kpl. |

Dodaje się:

UWAGI:

W przypadku zastosowania pasywnych zestawów głośnikowych (szerokopasmowych i subbasowych), wzmacniacze mocy dla tych zestawów muszą być zainstalowane w dwóch metalowych otwartych szafkach teleinformatycznych (osobno dla kanału prawego i lewego). Koszt dwóch sztuk szafek należy uwzględnić w cenie ofertowej.

W SIWZ w dziale VIII „Wadium” (str.13/33):

było:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 17.07.2009r. do godz. 9:30

jest:

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 24.07.2009r. do godz. 9:30

W SIWZ w załączniku nr 7„Wykaz oferowanego wyposażenia systemu nagłośnieniowego wraz z charakteryzującymi go cechami i parametrami” (str.27/33)

było:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) | …………. wpisać ilość |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) | …………. wpisać ilość |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa | 2 kpl. |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych | …………. wpisać ilość |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni | 6 szt. |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego | 1 szt. |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych | kpl. |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy | kpl. |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym | 1 kpl. |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym | kpl. |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym | kpl. |
| 14. | Interfejs audio | 1 kpl. |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola | 2 szt. |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny | 1 szt. |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) | 2 szt. |
| 18. | Okablowanie sygnałowe procesorów | kpl. |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia | …………. wpisać ilość |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio | 1 kpl. |

jest:

W tabeli należy podać producenta, model, typ oraz cechy i parametry techniczne umożliwiające porównanie z wymogami zawartymi w tabeli w dziale II. Przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1. | Szerokopasmowy podwieszany zestaw głośnikowy wyrównany liniowo (line array) |
| 2. | Subbasowy zestaw głośnikowy (subwoofer) |
| 3. | System podwieszenia zestawów głośnikowych |
| 4. | Ręczna wciągarka łańcuchowa |
| 5. | Wzmacniacz mocy dla szerokopasmowych zestawów głośnikowych |
| 6. | Wzmacniacz mocy dla subbasowych zestawów głośnikowych |
| 7. | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy kanału frontowego (front fill) do dogłośnienia strefowego pierwszych rzędów widowni |
| 8. | Dwukanałowy wzmacniacz mocy dla zestawów głośnikowych kanału frontowego |
| 9. | Okablowanie pasywnych zestawów głośnikowych |
| 10. | Okablowanie sygnałowe wzmacniaczy mocy |
| 11. | Komputer zarządzający systemem nagłośnieniowym |
| 12. | Oprogramowanie zarządzające (sterujące) systemem nagłośnieniowym |
| 13. | Interfejs umożliwiający bezprzewodowe i przewodowe zarządzanie systemem nagłośnieniowym |
| 14. | Interfejs audio |
| 15. | Monitor odsłuchowy bliskiego pola |
| 16. | Dwukanałowy korektor graficzny |
| 17. | Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych (procesor redukcji sprzężeń akustycznych dla systemu głośników kanału lewego i prawego oraz oddzielny dla systemu głośników kanału frontowego) |
| 18. | Okablowanie sygnałowe procesorów |
| 19. | Skrzynia zabezpieczająca urządzenia |
| 20. | Przenośny analizator sygnałów audio |

Informuję również, że zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszego rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ze zmianą oraz modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.07.2009 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2009 r. o godz. 10:00 w sali „Galeria Oblicza” w siedzibie Zamawiającego.